## Slide 1
38 bytes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 bytes |  |  |  | 14 bytes |  |  |  | 12 bytes |  |  |  | 2 bytes | 2 bytes
ID del vehículo |  |  |  | Posición |  |  |  | Movimiento |  |  |  | Control | Características del vehículo
DSRC ID | Conteo de mensajes | ID temporal | Tiempo | Latitud | Longitud | Elevación | Precisión posicional | Transmisión y velocidad | Ángulo de dirección | Ángulo del volante | Aceleración | Estatus del freno | Dimensiones del vehículo
1 byte | 1 byte | 4 bytes | 2 bytes | 4 bytes | 4 bytes | 2 bytes | 4 bytes | 2 bytes | 2 bytes | 1 byte | 7 bytes | 2 bytes | 2 bytes

## Slide 2
72 bytes |  |  |  |  |  |  |  | 
16 bytes |  | 40 bytes |  |  |  |  | 8 bytes | 8 bytes
Posición |  | Movimiento |  |  |  |  | Tiempo | Control
X | Y | Velocidad | Ángulo de dirección | Ángulo del volante | Aceleración | Velocidad angular | Segundos | Estatus del freno
8 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 8 bytes